## Slide 1: 사물인터넷 [공지사항, 라즈비안 설치 및 네트워크 설정]

## Slide 2: 목차
공지사항
필요한 소프트웨어 확보
라즈비안 설치
네트워크 설정
부팅

## Slide 3: 공지사항(라즈베리 파이 및 센서 수령)
학과사무실에 방문하여 라즈베리 파이와 센서를 수령 할 것
  가급적 팀장이 방문하여서 수령할 것

## Slide 5
Micro SD(Secure Digital) 카드
마쓰시타, 샌디스크, 도시바가
디지털 카메라, 핸드헬드 컴퓨터,
PDA, GPS 장치와 같은 휴대용 장치에
사용하기 위해 개발한 플래시(비휘발성)
메모리 카드

## Slide 7: 필요한 소프트웨어: 라즈비안 다운로드
https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit

## Slide 8: 필요한 소프트웨어: SD Memory Card Formatter
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/sd-memory-card-formatter-for-windows-download/

## Slide 9: 필요한 소프트웨어: SD Card Writer
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

## Slide 10: 라즈비안 설치
SD Card를 포맷한다.
라즈비안을 SD Card에 쓴다.
네트워크로 접속할 수 있도록 cmdline.txt를 편집한다.
ssh 접속을 허용할 수 있도록 ssh를 활성화 한다.

## Slide 11: 네트워크 구성

## Slide 12
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f419670-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline
fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.137.5::192.168.137.1:255.255.255.0:rpi:eth0:off

## Slide 13: ssh 설정
라즈비안이 설치된 sd카드 내부에 ‘ssh’라는 파일을 만들 것
확장자가 없어야 하며 반드시 소문자로 만들 것

## Slide 14: 네트워크 구성

## Slide 15: 컴퓨터(노트북) 네트워크 설정
설정
네트워크 및 인터넷
상태
어댑터 옵션 변경
  Wi-Fi (무선 연결) 선택  오른쪽 마우스 버튼 클릭  속성
    공유 탭  다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결을 할 수 있도록 허용
  이더넷  오른쪽 마우스 버튼 클릭  속성
    인터넷 프로토콜 4(TCP/IP4)
      IP 주소: 192.168.137.1
      서브넷 마스크: 255.255.255.0

## Slide 16: 무선연결 공유

## Slide 17: 유선 이더넷 설정

## Slide 18: 라즈베리파이 환경 설정(raspi-config)
라즈베리파이의 환경 설정 바꾸기 (부팅 후 첫 접속에서)
  $ sudo raspi-config

## Slide 19: 라즈베리 파이 설치 정리
1. 라즈비안 운영체제, SD Formatter, SD Writer 다운로드 및 설치
2. SD 카드 리더기에 SD 카드를 삽입하고 이를 윈도우 컴퓨터에 삽입한다.
3. SD Formatter로 SD 카드를 포맷한다. 그리고 SD Writter로 다운 받은 라즈비안 운영체제를 설치한다.

## Slide 20
SD 카드내에 설치된 라즈비안에서 cmdline.txt 파일을 편집한다.
  이때 라즈베리 파이가 부팅할 때 부여할 ip 주소를 설정한다.
SD 카드내에 “ssh”라는 빈 파일을 하나 만든다.
노트북의 네트워크를 설정한다.
  무선 네트워크를 공유 모드로 설정한다.
  유선 네트워크는 라즈비안과 동일한 네트워크 환경에 있도록 설정한다.
SD 카드를 라즈베리 파이 보드에 삽입하고, 라즈베리 파이와 노트북을 LAN선으로 연결 후 전원을 공급한다.
부팅이 되면 putty를 이용하여 ssh 접속을 한다.

## Slide 21
ssh 접속 후 라즈베리 파이에 설치된 라즈비안을 설정한다.
  $ sudo raspi-config
  패스워드와 sd 파일 공간을 확장한다.
라즈비안을 업그레이드 한다.
  $ sudo apt update
  $ sudo apt upgrade